# О МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ УЩЕРБА ОТ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ
ПИСЬМО Роскомзема от 29.07.1994 N 3-14-2/1139

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ

И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ

ПИСЬМО

от 29 июля 1994 г. N 3-14-2/1139

Для использования  в  практической работе направляем "Методику

определения  размеров  ущерба  от  деградации  почв   и   земель",

утвержденную Минприроды России и Роскомземом в июле 1994 г.

Заместитель Председателя

Роскомзема

С.Л.ГРОМОВ

Приложение

Утверждаю

Министр охраны окружающей

среды и природных ресурсов

Российской Федерации

В.И.ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН

11.07.94

Председатель Комитета

Российской Федерации

по земельным ресурсам

и землеустройству

Н.В.КОМОВ

1994 год

Согласовано

Министр сельского

хозяйства и

продовольствия

Российской Федерации

В.Н.ХЛЫСТУН

05.07.94

Президент Российской академии

сельскохозяйственных наук

Г.А.РОМАНЕНКО

30.06.94

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ УЩЕРБА ОТ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ

1. Общие положения

1.1. Методика определения размеров ущерба от деградации почв и

земель разработана в  соответствии  с  Законом  РСФСР  "Об  охране

окружающей   природной   среды"   и  Постановлением  Правительства

Российской Федерации от 5 августа 1992 г.  N 555  "Об  утверждении

Положения      о      порядке      консервации     деградированных

сельскохозяйственных  угодий  и  земель,  загрязненных  токсичными

промышленными отходами и радиоактивными веществами".

1.2. Методика предназначена для использования органами системы

Минприроды  России и Роскомзема при определении размеров ущерба от

деградации  почв  и  земель  всех  категорий  основного   целевого

назначения.  Методика  используется  в  дополнение  к "Положению о

порядке возмещения убытков собственникам  земли,  землевладельцам,

землепользователям,  арендаторам  и  потерь  сельскохозяйственного

производства",  утвержденному Постановлением  Совета  Министров  -

Правительства Российской Федерации от 28 января 1993 г. N 77.

1.3. Дополнения  и  изменения  в  настоящий   документ   могут

вноситься   совместно   Минприроды   России   и   Роскомземом   по

согласованию  с  Минсельхозпродом   России   и   по   предложениям

заинтересованных министерств и ведомств.

1.4. При  определении  размера  ущерба   используются   данные

почвенных,    агрохимических,    геоботанических,    почвенно    -

мелиоративных,  геологических и других  необходимых  обследований,

выполненных предприятиями,  организациями и лицами,  получившими в

установленном Минприроды России и Роскомземом порядке лицензии  на

проведение обследований по выявлению деградированных земель.

1.5. Выявление  деградированных почв и земель осуществляется с

учетом   требований   нормативных   документов,   приведенных    в

Приложении 1 к настоящей Методике.

II. Определение степени деградации почв и земель

2.1. Деградация  почв и земель представляет собой совокупность

природных  и  антропогенных  процессов,  приводящих  к   изменению

функций почв, количественному и качественному ухудшению их состава

и свойств, снижению природно-хозяйственной значимости земель.

2.2. Под степенью деградации (деградированности) почв и земель

понимается   характеристика  их  состояния,  отражающая  ухудшение

состава  и   свойств.   Крайней   степенью   деградации   является

уничтожение почвенного покрова и порча земель.

2.3. Выделяются  следующие  основные  типы  деградации  почв и

земель:

- технологическая (эксплуатационная) деградация, в т.ч.:

нарушение земель;

физическая деградация;

агроистощение;

- эрозия, в т.ч.:

водная;

ветровая;

- засоление, в т.ч.:

собственно засоление;

осолонцевание;

- заболачивание.

2.4. Под  технологической  деградацией  понимается   ухудшение

свойств   почв,   их   физического   состояния   и  агрономических

характеристик,  которое происходит в  результате  эксплуатационных

нагрузок при всех видах землепользования.

Нарушение земель  представляет  собой  механическое разрушение

почвенного   покрова   и   обусловлено   открытыми   и   закрытыми

разработками   полезных   ископаемых   и  торфа;  строительными  и

геолого-разведочными работами и др.  К нарушенным землям относятся

все   земли  со  снятым  или  перекрытым  гумусовым  горизонтом  и

непригодные для использования без предварительного  восстановления

плодородия,  т.е.  земли,  утратившие  в  связи  с  их  нарушением

первоначальную ценность.

Физическая деградация    почв    характеризуется    нарушением

(деформацией) сложения почв,  ухудшением комплекса  их  физических

свойств.

Агроистощение почв  представляет   собой   потерю   почвенного

плодородия   в   результате   сельскохозяйственной   деятельности.

Агроистощение  почв,  как   правило,   сопровождается   физической

деградацией почв вплоть до полного разрушения почвенного покрова.

2.5. Эрозия представляет собой разрушение  почвенного  покрова

под   действием   поверхностного   стока  и  ветра  с  последующим

перемещением и переотложением почвенного материала.

Водная эрозия представляет собой разрушение почвенного покрова

под  действием  поверхностного  стока.  Выделяется  плоскостная  и

линейная эрозия.

Плоскостная эрозия проявляется в виде  смытости  поверхностных

горизонтов (слоев) почв.

Линейная (овражная) эрозия представляет собой  размыв  почв  и

подстилающих  пород,  проявляющихся в виде формирования различного

рода промоин и оврагов.

Под ветровой   эрозией  понимается  захват  и  перенос  частиц

поверхностных  слоев  почв  ветровыми   потоками,   приводящие   к

разрушению почвенного покрова.

2.6. Засоление  почв  и  земель  представляет  собой   процесс

накопления водорастворимых солей, включая и накопление в почвенном

поглощающем комплексе ионов натрия и магния.

Собственно засоление     -     это    избыточное    накопление

водорастворимых  солей  и  возможное   изменение   реакции   среды

вследствие изменения их катионно-анионного состава.

Осолонцевание представляет    собой    приобретение     почвой

специфических  свойств,  обусловленное  вхождением  ионов натрия и

магния в почвенный поглощающий комплекс.

2.7. Под  заболачиванием  понимается изменение водного режима,

выражающееся в длительном переувлажнении, подтоплении и затоплении

почв и земель.

2.8. Для оценки степени деградации почв и земель  используются

индикаторные показатели, по которым установлены пороговые значения

для определения потери природно-хозяйственной  значимости  земель.

При  этом  необходимо  введение дополнительных показателей,  более

полно характеризующих деградацию почв и земель.

2.9. Деградация   почв   и  земель  по  каждому  индикаторному

показателю характеризуется пятью степенями:

0 - недеградированные (ненарушенные);

1 - слабодеградированные;

2 - среднедеградированные;

3 - сильнодеградированные;

4 - очень сильнодеградированные (разрушенные).

Определение степени деградации производится в  соответствии  с

табл. 1.

Таблица 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ

-------------------------T----------------------------------------

¦        Степень  деградации

Показатели       +-----T-------T---------T---------T------

¦  0  ¦   1   ¦    2    ¦    3    ¦   4

-------------------------+-----+-------+---------+---------+------

Индикаторные показатели

Мощность абиотического   ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

(неплодородного)         ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

наноса, см               ¦ < 2  ¦2 - 10 ¦ 11 - 20¦ 21 - 40 ¦ > 40

¦      ¦       ¦        ¦         ¦

Глубина провалов (см)    ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

относительно поверхности ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

(без разрыва сплошности) ¦ < 20 ¦20 - 40¦41 - 100¦101 - 200¦> 200

¦      ¦       ¦        ¦         ¦

Уменьшение содержания    ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

физической глины         ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

на величину, % от        ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

исходного <*>            ¦ < 5  ¦5 - 15 ¦ 16 - 25¦ 26 - 32 ¦ > 32

¦      ¦       ¦        ¦         ¦

Увеличение равновесной   ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

плотности сложения       ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

пахотного слоя почвы,    ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

в % от исходного <*>     ¦ < 10 ¦10 - 20¦ 21 - 30¦ 31 - 40 ¦ > 40

¦      ¦       ¦        ¦         ¦

Стабильная структурная   ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

(межагрегатная, без      ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

учета трещин)            ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

пористость, куб. см/г    ¦> 0,2 ¦0,11 - ¦0,06-0,1¦0,02-0,05¦< 0,02

¦      ¦ 0,2   ¦        ¦         ¦

¦      ¦       ¦        ¦         ¦

Текстурная пористость    ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

(внутриагрегатная),      ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

куб. см/г                ¦> 0,3 ¦0,26 - ¦0,2-0,25¦0,17-0,19¦< 0,17

¦      ¦ 0,3   ¦        ¦         ¦

¦      ¦       ¦        ¦         ¦

Коэффициент фильтрации,  ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

м/сут                    ¦> 1,0 ¦0,3-1,0¦ 0,1-0,3¦ 0,01-0,1¦< 0,01

¦      ¦       ¦        ¦         ¦

Каменистость, % покрытия ¦ < 5  ¦5 - 15 ¦ 16 - 35¦ 36 - 70 ¦> 70

¦      ¦       ¦        ¦         ¦

Уменьшение мощности      ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

почвенного профиля       ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

(А + В), % от            ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

исходного <*>            ¦ < 3  ¦3 - 25 ¦ 26 - 50¦ 51 - 75 ¦> 75

¦      ¦       ¦        ¦         ¦

Уменьшение запасов       ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

гумуса в профиле         ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

почвы (А + В),           ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

% от исходного <*>       ¦ < 10 ¦10 - 20¦ 21 - 40¦ 41 - 80 ¦> 80

¦      ¦       ¦        ¦         ¦

Площадь обнаженной       ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

почвообразующей          ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

породы (С) или           ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

подстилающей породы (D), ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

% от общей площади       ¦0 - 2 ¦ 3 - 5 ¦ 6 - 10 ¦ 11 - 25 ¦> 25

¦      ¦       ¦        ¦         ¦

Глубина размывов и       ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

водороин относительно    ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

поверхности, см          ¦ < 20 ¦20 - 40¦41 - 100¦101 - 200¦> 200

¦      ¦       ¦        ¦         ¦

Расчлененность территории¦      ¦       ¦        ¦         ¦

оврагами, км/кв. км      ¦< 0,1 ¦0,1-0,3¦ 0,4-0,7¦0,8 - 2,5¦> 2,5

¦      ¦       ¦        ¦         ¦

Дефляционный нанос       ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

неплодородного слоя, см  ¦ < 2  ¦ 2 - 10¦ 11 - 20¦ 21 - 40 ¦> 40

¦      ¦       ¦        ¦         ¦

Площадь подвижных песков,¦      ¦       ¦        ¦         ¦

% от общей площади       ¦0 - 2 ¦ 3 - 5 ¦ 6 - 15 ¦ 16 - 25 ¦> 25

¦      ¦       ¦        ¦         ¦

Содержание суммы         ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

токсичных солей          ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

в гумусовом (пахотном)   ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

слое (%):                ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

- с участием соды        ¦< 0,1 ¦0,10 - ¦0,21-0,3¦ 0,31-0,5¦> 0,5

¦      ¦ 0,2   ¦        ¦         ¦

¦      ¦       ¦        ¦         ¦

- для других типов       ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

засоления              ¦< 0,1 ¦0,10 - ¦0,26-0,5¦ 0,51-0,8¦> 0,8

¦      ¦ 0,25  ¦        ¦         ¦

¦      ¦       ¦        ¦         ¦

Увеличение токсичной     ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

щелочности (при переходе ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

нейтрального типа        ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

засоления в щелочной),   ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

мг-экв/100 г почвы       ¦< 0,7 ¦0,70 - ¦ 1,1-1,6¦1,7 - 2,0¦> 2,0

¦      ¦ 1,0   ¦        ¦         ¦

Увеличение содержания    ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

обменного натрия (в %    ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

от емкости катионного    ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

обмена):                 ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

- для почв, содержащих   ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

< 1% натрия            ¦ < 1  ¦ 1 - 3 ¦  3 - 7 ¦  7 - 10 ¦> 10

¦      ¦       ¦        ¦         ¦

- для других почв        ¦ < 5  ¦5 - 10 ¦ 10 - 15¦ 15 - 20 ¦> 20

¦      ¦       ¦        ¦         ¦

Увеличение содержания    ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

обменного магния         ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

(в % от емкости          ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

катионного обмена)       ¦ < 40 ¦40 - 50¦ 51 - 60¦ 61 - 70 ¦> 70

¦      ¦       ¦        ¦         ¦

Поднятие пресных         ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

почвенно-грунтовых       ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

вод до глубины, м        ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

- в гумидной зоне        ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

(< 1 г/л)              ¦> 1,0 ¦0,81 - ¦ 0,61 - ¦0,30-0,60¦< 0,3

¦      ¦ 1,0   ¦  0,80  ¦         ¦

¦      ¦       ¦        ¦         ¦

- в степной зоне         ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

(< 3 г/л)              ¦ > 4  ¦3,1-4,0¦ 2,1-3,0¦1,0 - 2,0¦< 1

¦      ¦       ¦        ¦         ¦

Поднятие уровня          ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

минерализованных         ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

(> 3 г/л)                ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

почвенно-грунтовых       ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

вод до глубины, м        ¦ > 7  ¦5,1 -  ¦ 3,1-5,0¦2,0 - 3,0¦< 2

¦      ¦ 7,0   ¦        ¦         ¦

¦      ¦       ¦        ¦         ¦

Продолжительность        ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

затопления               ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

(поверхностного          ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

переувлажнения), месяцы  ¦ < 3  ¦ 4 - 6 ¦ 7 - 12 ¦ 13 - 18 ¦> 18

¦      ¦       ¦        ¦         ¦

Сработка торфа,          ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

мм/год                   ¦ < 1  ¦1 - 2,5¦2,6 - 10¦ 11 - 40 ¦> 40

Дополнительные показатели

Потери почвенной массы,  ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

т/га/год                 ¦ < 5  ¦ 6 - 25¦26 - 100¦101 - 200¦> 200

¦      ¦       ¦        ¦         ¦

Увеличение площади       ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

средне- и                ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

сильноэродированных      ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

почв, % в год            ¦< 0,5 ¦0,6-1,0¦1,1-2,0 ¦2,1 - 5,0¦> 5,0

¦      ¦       ¦        ¦         ¦

Площадь естественных     ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

кормовых угодий,         ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

выведенных из            ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

землепользования         ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

(лишенных                ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

растительности),         ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

% от общей площади       ¦ < 10 ¦11 - 30¦ 31 - 50¦ 51 - 70 ¦> 70

¦      ¦       ¦        ¦         ¦

Проективное покрытие     ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

пастбищной               ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

растительности,          ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

%  от  зонального        ¦ > 90 ¦71 - 90¦ 51 - 70¦ 10 - 50 ¦< 10

¦      ¦       ¦        ¦         ¦

Скорость роста площади   ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

деградированных пастбищ, ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

% в год                  ¦< 0,25¦0,26 - ¦ 1,1-3,0¦3,1 - 5,0¦> 5

¦      ¦ 1,0   ¦        ¦         ¦

¦      ¦       ¦        ¦         ¦

Увеличение площади       ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

подвижных песков, % в год¦< 0,25¦0,26 - ¦ 1,1-2,0¦2,1 - 4,0¦> 4

¦      ¦ 1,0   ¦        ¦         ¦

¦      ¦       ¦        ¦         ¦

Увеличение площади       ¦      ¦       ¦        ¦         ¦

засоленных почв, % в год ¦  0 - ¦0,51 - ¦ 1,1-2,0¦2,1 - 5,0¦> 5,0

¦  0,5 ¦ 1,0   ¦        ¦         ¦

-------------------------+------+-------+--------+---------+------

--------------------------------

<*> Под  исходным   понимается   состояние   недеградированных

аналогов (нулевой уровень деградации).

2.10. Установление  степени  деградации почв и земель возможно

по  любому  из  предложенных  индикаторных  и/или   дополнительных

показателей.  При  наличии  двух  и  более  существенных изменений

индикаторных показателей оценка степени деградации почв  и  земель

проводится по показателю, устанавливающему максимальную степень.

III. Порядок расчета размера ущерба

от деградации почв и земель

3.1. Определение  размера  ущерба  от деградации почв и земель

осуществляется на основании результатов  обследований,  проводимых

по   инициативе   территориальных   органов  Минприроды  России  и

Роскомзема или по заявлениям физических и юридических лиц.

3.2. В  основу  расчета  ущерба  от  деградации  почв и земель

положены нормативы стоимости,  определяющие возмещение убытков  за

изъятие  участков  земель и регламентируемые "Положением о порядке

возмещения   убытков   собственникам    земли,    землевладельцам,

землепользователям,  арендаторам  и  потерь  сельскохозяйственного

производства",  утвержденным  Постановлением  Совета  Министров  -

Правительства  Российской  Федерации  от  28 января 1993 г.  N  77

(Приложение 2 (не приводится)).  Указанные нормативы, определенные

по  состоянию  на 1 ноября 1992 года,  индексируются Роскомземом с

использованием данных государственной статистики об индексации цен

и   изменяются  с момента  утверждения  Правительством  Российской

Федерации новых нормативов стоимости земель.

3.3. При  деградации почв и земель в пределах особо охраняемых

территорий  органами  исполнительной   власти   краев,   областей,

автономных  образований,  городов  Москвы и Санкт-Петербурга могут

вводиться повышающие коэффициенты (Кп) к нормативам стоимости:

на земли природно-заповедного фонда             - 3

на земли  природоохранного,  оздоровительного  и  историко   -

культурного назначения                              - 2

на земли рекреационного назначения              - 1,5

на прочие земли                                 - 1,0

3.4. Коэффициенты  экологической  ситуации   и   экологической

значимости территории (Кэ),  приведенные в табл.  2,  вводятся для

учета суммарного  воздействия,  оказываемого  деградацией  почв  и

земель на экологическую обстановку.

Территориальные органы   Минприроды   России   и    Роскомзема

совместным  решением  осуществляют корректировку коэффициентов,  а

также вводят необходимые показатели по  типам  деградации  почв  и

земель исходя из природно-климатических условий.

Таблица 2

КОЭФФИЦИЕНТЫ (Кэ)

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

ЗНАЧИМОСТИ ТЕРРИТОРИИ

---------------------------T---------------------------------¬

¦   Экономические районы   ¦               Кэ                ¦

¦   Российской Федерации   ¦                                 ¦

+--------------------------+---------------------------------+

¦ Северный                 ¦               1,4               ¦

¦ Северо-Западный          ¦               1,3               ¦

¦ Центральный              ¦               1,6               ¦

¦ Волго-Вятский            ¦               1,5               ¦

¦ Центрально-Черноземный   ¦               2,0               ¦

¦ Поволжский               ¦               1,9               ¦

¦ Северо-Кавказский        ¦               1,9               ¦

¦ Уральский                ¦               1,7               ¦

¦ Западно-Сибирский        ¦               1,2               ¦

¦ Восточно-Сибирский       ¦               1,1               ¦

¦ Дальневосточный          ¦               1,1               ¦

L--------------------------+----------------------------------

3.5. При расчете размеров ущерба от деградации почв и  земель,

нанесенного их собственнику,  учитывается потеря ежегодного дохода

(Дх),  который исчисляется по фактическим объемам  производства  в

натуральном  выражении в среднем за 5 лет и ценам,  действующим на

момент  определения  размеров  ущерба.  Размер  ежегодного  дохода

рассчитывается  с  привлечением  данных  налоговых  инспекций  и в

необходимых случаях корректируется в расчете на предстоящий период

в соответствии со сложившимися темпами инфляции.  В зависимости от

периода времени по восстановлению деградированных почв  и  земель,

которое   устанавливается  землеустроительным  проектом,  вводится

коэффициент пересчета (Кв), определяемый в соответствии с табл. 3.

Таблица 3

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА

ПЕРЕСЧЕТА (Кв) ДОХОДА С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

------------------T-----------T-----------------T----------------¬

¦Продолжительность¦Коэффициент¦Продолжительность¦  Коэффициент   ¦

¦      периода    ¦ пересчета ¦      периода    ¦   пересчета    ¦

¦  восстановления ¦           ¦  восстановления ¦                ¦

+-----------------+-----------+-----------------+----------------+

¦ 1 год           ¦     0,9   ¦  8 - 10 лет     ¦       5,6      ¦

¦ 2 года          ¦     1,7   ¦  11 - 15 лет    ¦       7,0      ¦

¦ 3 года          ¦     2,5   ¦  16 - 20 лет    ¦       8,2      ¦

¦ 4 года          ¦     3,2   ¦  21 - 25 лет    ¦       8,9      ¦

¦ 5 лет           ¦     3,8   ¦  26 - 30 лет    ¦       9,3      ¦

¦ 6 - 7 лет       ¦     4,6   ¦  31 и более лет ¦      10,0      ¦

L-----------------+-----------+-----------------+-----------------

3.6. Для определения размера ущерба в зависимости от изменения

степени деградации почв и земель вводятся пересчетные коэффициенты

(Кс),  приведенные в табл.  4,  а для отдельных случаев деградации

почв и земель коэффициент пересчета (Кс) определяется по табл. 5.

Таблица 4

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕСЧЕТА

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ

ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ (Кс)

-------------------T---------------------------------------------¬

¦Степень деградации¦       Степень деградации почв по данным     ¦

¦    по данным     ¦           контрольных обследований          ¦

¦    предыдущих    +-------T-------T----------T---------T--------+

¦   обследований   ¦   0   ¦   1   ¦    2     ¦    3    ¦    4   ¦

+------------------+-------+-------+----------+---------+--------+

¦    0             ¦   0   ¦  0,2  ¦   0,5    ¦   0,8   ¦   1,0  ¦

¦    1             ¦   -   ¦   0   ¦   0,3    ¦   0,6   ¦   0,8  ¦

¦    2             ¦   -   ¦   -   ¦    0     ¦   0,3   ¦   0,5  ¦

¦    3             ¦   -   ¦   -   ¦    -     ¦    0    ¦   0,2  ¦

¦    4             ¦   -   ¦   -   ¦    -     ¦    -    ¦    0   ¦

L------------------+-------+-------+----------+---------+---------

Таблица 5

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕСЧЕТА

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ (Кс)

-------------------------------------------T---------------------¬

¦  Тип деградации                          ¦Коэффициент пересчета¦

+------------------------------------------+---------------------+

¦Образование солончаков                    ¦        1,5          ¦

¦                                          ¦                     ¦

¦Поднятие уровня минерализованных (> 3 г/л)¦                     ¦

¦грунтовых вод выше 2 м                    ¦        2,0          ¦

¦                                          ¦                     ¦

¦Образование оврагов и рост существующих   ¦        3,0          ¦

L------------------------------------------+----------------------

3.7. При  проведении обследований по выявлению деградированных

почв и земель определяются площади,  а также изменение степени  их

деградации:

а) в  качестве   исходных   материалов   используются   данные

почвенных,   агрохимических,   почвенно-эрозионных   обследований,

солевых и других съемок,  проведенных предприятиями, организациями

и гражданами, имеющими соответствующие лицензии, в сопоставлении с

данными предыдущих обследований и съемок;

б) на  план  землепользования  (выкопировку) наносятся контуры

угодий в зависимости от изменения степени деградации почв и земель

с  выделением на них почвенных разновидностей,  взятых с почвенной

карты;

в) вычисляются площади контуров почвенных разновидностей;

г) результаты    оформляются   по   форме,    приведенной    в

Приложении 3,  и  доводятся  до  сведения   собственников   земли,

землевладельцев, землепользователей и арендаторов;

д) в  пределах  типа и подтипа почв по нормативам определяется

размер  нанесенного  ущерба  по  каждому  контуру  деградированных

угодий.

3.8. Размер  ущерба   рассчитывается   для   каждого   контура

деградированных почв и земель по формуле:

Ущ = Нс x S x Кэ x Кс x Кп + Дх x S x Кв,

где Ущ - размер ущерба от деградации почв и земель

(тыс. руб.);

Нс - норматив     стоимости,      определяемый    согласно

Приложению 2;

Дх - годовой доход с единицы площади (тыс. руб.),

определяемый согласно п. 3.5;

S  - площадь деградированных почв и земель (га);

Кэ - коэффициент экологической ситуации территории,

определяемый согласно табл. 2;

Кв - коэффициент пересчета в зависимости от периода

времени по восстановлению деградированных почв и

земель, определяемый согласно табл. 3;

Кс - коэффициент пересчета в зависимости от изменения

степени деградации почв и земель, определяемый

согласно табл. 4 или 5;

Кп - коэффициент для особо охраняемых территорий,

определяемый согласно п. 3.3.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ОБСЛЕДОВАНИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ДЕГРАДИРОВАННЫХ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ

1. ГОСТ    17.4.4.01-84.   Охрана   природы.   Почвы.   Методы

определения катионного обмена.

2. ГОСТ  17.5.1.02-85.  Охрана природы.  Земли.  Классификация

нарушенных земель для рекультивации.

3. ГОСТ 17.5.3.04-83 (СТ СЭВ 5302-85).  Охрана природы. Земли.

Общие требования к рекультивации земель.

4. ГОСТ 26213-84. Почвы. Определение гумуса по методу Тюрина в

модификации ЦИНАО.

5. ГОСТ 26424-85.  Почвы.  Метод определения ионов карбоната и

бикарбоната в водной вытяжке.

6. ГОСТ  26426-85.  Почвы. Методы  определения иона сульфата в

водной вытяжке.

7. ГОСТ  26427-85.  Почвы.  Метод определения натрия и калия в

водной вытяжке.

8. ГОСТ 26428-85. Почвы. Методы определения кальция и магния в

водной вытяжке.

9. ГОСТ  26487-85.  Почвы.  Определение  обменного  кальция  и

обменного (подвижного) магния методами ЦИНАО.

10. ГОСТ 26950-86. Почвы. Метод определения обменного натрия.

11. ГОСТ 27593-88. Почвы. Термины и определения.

12. ГОСТ 28168-89. Почвы. Отбор проб.

13. ОСТ  56  81-84.  Полевые  исследования  почвы.  Порядок  и

способы определения работ. Основные требования к результатам.

14. ОСТ  46  52-76.  Методы  агрохимических   анализов   почв.

Определение химического состава водных вытяжек и состава грунтовых

вод для засоленных почв.

15. Почвенно-мелиоративное обоснование проектов мелиоративного

строительства   (Пособие   к   ВСН   "Почвенные   изыскания    для

мелиоративного строительства"); М., 1985.

16. Рекомендации   по   диагностике   степени   заболоченности

минеральных    почв    Нечерноземной    зоны    РСФСР   и   оценке

целесообразности их осушения; М., 1982.

17. Классификация и диагностика почв СССР. Разраб.: Минсельхоз

СССР, Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева; М., 1977.

18. Общесоюзная   инструкция   по  почвенным  обследованиям  и

составлению  крупномасштабных  почвенных  карт   землепользования.

Разраб.: Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева, ГИЗР, Минсельхоз СССР;

М., 1973.

19. Пособие  по  почвенно-эрозионному  обследованию  и  оценке

эрозионно-дефляционных   земель.    Разраб.:    Минводхоз    СССР,

Союзгипроводхоз; 1985.

20. Критерии оценки экологической  обстановки  территорий  для

выявления   зон   чрезвычайной   экологической   ситуации   и  зон

экологического бедствия; М., 1992.

Приложение 3

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА РАЗМЕРА

ПРИЧИНЕННОГО УЩЕРБА В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ

--------T-------T----------T-------T-------T------T--------------T

¦       ¦       ¦          ¦       ¦       ¦      ¦    Степень   ¦

¦       ¦       ¦ Наимено- ¦ Наиме-¦       ¦      ¦  деградации  ¦

¦  N    ¦Типы и ¦   вание  ¦ нова- ¦Площадь¦ Тип  ¦   по данным  ¦

¦контура¦подтипы¦почвенных ¦  ние  ¦  (га) ¦дегра-¦ обследований ¦

¦       ¦ почв  ¦разностей ¦ угодья¦       ¦ дации+------T-------+

¦       ¦       ¦          ¦       ¦       ¦      ¦преды-¦  конт-¦

¦       ¦       ¦          ¦       ¦       ¦      ¦дущих ¦рольных¦

+-------+-------+----------+-------+-------+------+------+-------+

¦   1   ¦   2   ¦     3    ¦   4   ¦    5  ¦   6  ¦   7  ¦   8   ¦

+-------+-------+----------+-------+-------+------+------+-------+

¦.................................................................

L-----------------------------------------------------------------

-----------T-----------T----------------------------------T------¬

¦           ¦           Коэффициенты           ¦      ¦

Нормативы ¦  Годовой  +----------T------------T----------+Размер¦

стоимости ¦доход с ед.¦          ¦            ¦          ¦ущерба¦

(тыс. руб.)¦   площ.   ¦ по эко-  ¦ по времени ¦по степени¦ (тыс.¦

¦(тыс. руб.)¦логической¦   восста-  ¦деградации¦ руб.)¦

¦           ¦значимости¦   новления ¦          ¦      ¦

¦           ¦          ¦            ¦          ¦      ¦

-----------+-----------+----------+------------+----------+------+

9    ¦     10    ¦    11    ¦     12     ¦    13    ¦   14 ¦

-----------+-----------+----------+------------+----------+------+

.................................................................¦

------------------------------------------------------------------

Расчет составил .............................................

должность   Ф.И.О.  подпись    дата  печать